## Kod	Text

PAK.11	-	Pumpaggregat

PKB.11		-	Horisontell Centrifugalpump
-	Cirkulationspump med packbox för köldbärare, direktkopplad torr elmotor.
-	Ackumulatortank

RBE.111	-	Termisk isolering med fogtätade plattor av syntetiskt cellgummi på tanken.

PLC.4.1	-	Expansionskärl PN 3

PSG.11	-	Fjäderbelastad Säkerhetsventil 3 bar

PSB.1	-	Kulventiler för avstängning

PSF.1412	-	Automatisk avluftningsventil
-	Dräneringsventil

RBE.121	-	Termisk isolering med fogtätade plattor av syntetiskt cellgummi på rörledningar.

UA	Styr & Övervakning

-	Utrustning för Direktstart. Kontaktorer för pump, Säkringar, Huvudbrytare, 
Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

Tillbehör	- Vibrationsdämpande montagefötter

Dimensioner	-	B x D x H = 1129 x 700 x 1580 mm

Ansl.dim	-	R2”